Wenn Sie auf die nachstehend gezeigten Symbole stoßen ist Vorsicht angebracht! Halten Sie sich immer an sichere Bedienungs- und Wartungsverfahren.

HINWEIS

DIESES PRODUKT WURDE FÜR VERNÜNFTIGE UND VORSICHTIGE VERWENDUNG DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN FAHRER UND NUR ALS FAHRZEUG GEBAUT.

ACHTUNG  Dieses Warnsymbol weist auf besondere Instruktionen oder Verfahren hin, deren Nichtbeachtung zu Personenschäden oder tödlichen Unfällen führen könnte.

VORSICHT  Dieses Symbol kennzeichnet besondere Anleitungen oder Verfahren, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen oder zur Zerstörung von Fahrzeugteilen führen könnte.

"Anmerkung" weist auf Punkte hin, die für wirtschaftlicheres oder bequemeres Fahren von besonderem Interesse sind.

ACHTUNG! WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATION!

MOTORRAD-ZUBEHÖR-, EINBAU- UND KOMBINATIONSTEILE UND -AUSSTATTUNGEN (INSBESONDERE REIFEN, RÄDER, STOßDÄMPFER, RAHMEN, LENKER, VERKLEIDUNGEN) KÖNNEN DIE FAHREIGENSCHAFTEN IHRES KAWASAKI-MOTORRADES, INSBESONDERE DIE FAHRSTABILITÄT ERHEBLICH, INSBESONDERE SEI HÖHEREN FAHRGESCHWINDIGKEITEN, BEEINTRÄCHTIGEN. DIES KANN ZU UNFÄLLEN MIT GEFAHREN FÜR LEIB UND LEBEN FÜHREN VERWENDEN SIE DESHALB ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT -\USSCHLIEßLICH DIE VON UNS GETESTETEN, SCHRIFTLICH EMPFOHLENEN TEILE UND AUSSTATTUNGEN. FÜR ANDERE TEILE UND AUSSTATTUNGEN ÜBERNEHMEN WIR KEINERIEI HAFTUNG. SCHRIFTLICHE LISTEN MITVON UNS EMPFOHLENEN ZUBEHÖRTEILEN UND AUSSTATTUNGEN KÖNNEN BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER EINGESEHEN WERDEN ODER SIE ERHALTEN VON KAWASAKI-MOTOREN-GMBH, MAX-PLANCK-STRAßE 26,6382 FRIEDRICHSDORF DIESE INFORMATIONEN.

# VORWORT

Wir möchten Ihnen für Ihre Wahl einer Kawasaki danken. Ihr neues Motorrad ist das Ergebnis fortschrittlicher Technik, gründlicher Versuche und dem Streben der Firma Kawasaki nach besserer Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.

Lesen Sie dieses Fahrerhandbuch bevor Sie sich auf Ihre Maschine setzen, damit Sie gründlich mit der Handhabung, den Eigenschaften, Möglichkeiten und Grenzen Ihres Fahrzeugs vertraut sind. In diesem Handbuch geben wir viele Tipps für sicheres Fahren, es kann jedoch nicht der Zweck dieser Broschüre sein, alle für das sichere Fahren eines Motorrads erforderlichen Techniken und Fertigkeiten zu vermitteln. Kawasaki empfiehlt allen Benutzern dieses Fahrzeugs die Teilnahme an einem Schulungsprogramm für Motorradfahrer, damit auf diese Weise das Verständnis für die, für eine sichere Fahrweise erforderlichen geistigen und körperlichen Anforderungen erworben wird.

Pflegen und warten Sie Ihre Maschine so, wie es in diesem Handbuch beschrieben ist, damit Sie Ihre Kawasaki lange störungsfrei fahren können.

Durch Produktverbesserung können kleinere Unterschiede zwischen der tatsächlichen Ausführung und den Abbildungen und Beschreibungen in diesen Handbuch auftreten.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

CONSUMER PRODUCTS   &   COMPONENTS  GROUP

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 1987		    			                         Nov. 1987.

VORWORT	ii

TECHNISCHE DATEN	4

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE	7

ALLGEMEINE HINWEISE	10

Instrumente	10

Tachometer und Drehzahlmesser	11

Benzinuhr	11

Kontrolleuchten	11

Schlüssel	12

Zündschloß	12

Rechte Schaltereinheit	13

Anlasserknopf	13

Zündunterbrecher	13

Scheinwerferschalter	14

Linke Schaltereinheit	14

Abblendschalter	14

Blinkerschalter	15

Signalhorn- und Lichthupenknopf	15

Tankdeckel	15

Kraftstofftank	16

Oktanzahl	16

Kraftstoffhahn	17

Lenkschloß	19

Blockieren der Lenkung:	19

Sitzbankverriegelung	20

Helmhaken	20

Dokumentenfach	21

Werkzeug	21

EINFAHRVORSCHRIFT	22

FAHRANWEISUNG	23

Anlassen des Motors	23

Starten mit Starthilfe	25

Anschließen der Starthilfekabel	26

Anfahren	27

Schalten	28

Bremsen	29

Anhalten	30

Anhalten bei Gefahr	30

FAHRSICHERHEIT	32

Tägliche Sicherheitskontrollen	32

Zusätzliche Überlegungen für das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten	34

WARTUNG UND EINSTELLUNG	35

Motoröl	39

Ölstandskontrolle	39

Ölwechsel und/oder Austausch des Filters	40

Anziehdrehmomente	42

Motoröl	42

Zündkerzen	42

Pflege	42

Zündkerze	43

Ventilspiel	43

Luftfilter	44

Ausbau des Filterelements	44

Reinigen des Filterelements	45

Gasdrehgriff	46

Inspektion	46

Einstellung	46

Vergaser	47

Einstellung	47

Kupplung	49

Einstellung	50

Antriebsriemen	51

Verschleiß	51

Inspektion der Riemenspannung	52

Spannung des Antriebsriemens	52

Spannen des Antriebsriemens	53

Anziehdrehmomente	54

Bremsen	55

Bremsverschleiß	55

Schmierung	56

Bremsflüssigkeit:	56

Qualität der Bremsflüssigkeit:	56

Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstands	57

Bremsflüssigkeitswechsel	58

Vorderradbremse	58

Hinterradbremse.	58

Überprüfung der Fußbremshebelstellung	58

Einstellung des Fußbremshebels	59

Überprüfung des Fußbremshebelspiels	59

Einstellung des Fußbremshebelspiels	60

Bremslichtschalter	61

Inspektion	61

Nachstellung	61

Vorderradgabel	62

Überprüfung des Luftdrucks	62

Hinterrad-Stoßdämpfer	64

Feder-Einstellung	64

Räder	65

Reifen:	66

Nutzlast und Reifendruck	66

Reifendruck	66

Verschleiß und Beschädigung der Reifen	67

Mindestprofiltiefe	67

Standard-Reifen	68

Batterie	68

Prüfung des Flüssigkeitsstands	68

Ausbau der Batterie	69

Einbau der Batterie	70

Scheinwerfer	71

Horizontaleinstellung	71

Vertikal-Einstellung	71

Sicherungen	72

Kraftstoffsystem	73

Inspektion	73

Reinigen	74

Vorbereitung zum Waschen	74

Wo Sie vorsichtig sein müssen	75

Nach dem Waschen	75

Reinigen der Auspuffanlage:	76

Waschen	76

Trocknen	76

Schutzmaßnahmen	77

# TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Größte Nutzleistung		19,9 kW (27PS) @110 000 U/min (min-1)

Maximales Drehmoment		23,5 Nm (2,4 kpm) @7 500 U/min (min-1)

Wendekreis		2,2 m

Bremsweg		12,5 m bei 50 km/h

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge		2130 mm

Gesamtbreite		745 mm

Gesamthöhe		1185mm

Radstand		1355 mm

Bodenfreiheit		155mm

Leergewicht		147 kg

MOTOR

Typ		2 Zylinder, 4-Takt, 1 obenliegende Nockenwelle,

luftgekühlt

Hubraum		306 ml

Bohrung und Hub		61,0 x 52,4 mm

Verdichtungsverhältnis		9,7 : 1

Anlaßsystern		Elektrostarter

Vergaser		Keihin CV32 x 2

Zündung		CDI

Zündzeitpunkt		12° vor OT @1 250 U/min (min-'

(elektr. Verstellung)		42° vor OT @3 100 U/min (min'

Zündkerzen		NGK DPR9EA-9 oder ND X27EPR-U9

Schmiersystem		Druckumlaufschmierung (Naßsumpf)

Motoröl	   	SE oder SF klasse SAE 1 0W40, 1 0W50, 20W40, 20W50

Motorölmenge		1,81

GETRIEBE

Typ		6-Gang, klauengeschaltet, Zahnräder ständig im Eingriff

Kupplung		Mehrscheiben im Ölbad

Antriebssystem		Riementrieb

Primärübersetzung		3,736 (71/19)

Sekundärübersetzung		2,173 (50/23)

Gesamtübersetzung		7,253 (6. Gang)

Getriebeübersetzung:	1. Gang		2,600 (39/15)

2. Gang		1,789 (34/19)

3. Gang		1,409 (31/22)

4. Gang		1,160 (29/25)

5. Gang		1,000 (27/27)

6. Gang		0,892 (25/28)

RAHMEN

Lenkkopfwinkel		26,5°

Nachlauf		95mm

Reifengröße:	vorne		90/90-18 51S

hinten		110/80-18 58S

Tankinhalt		171

ELEKTROANLAGE

Batterie		12V 9 Ah

Scheinwerfer		12V 60/55 W

Rück-/Bremsleuchte		12V 5/21 W

Blinker		12V 21 W

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE

1 - Kupplungshebel

2. Abblendschalter

3. Anlassersperrschalter

4. Tachometer

5. Kontrolleuchten

6. Benzinuhr

7. Drehzahlmesser

8. Brernsflüssig

-keitsbehälter

9. Zündunterbrecher

10. Vorderradbrems

-hebel

11. Signalhorn-und

Lichthupenknopf

12. Blinkerschalter

13. Zündschloß

14. Anlasserknopf

15. Scheinwerferschalter

16. Gasdrehgriff

17. Vorderradgabel

18. Scheinwerfer

19. Blinker

20. Tankdeckel

21. Kraftstoffhahn

22. Chokehebel

23. Luftfilter

24. Sitzbankver

-riegelung/

Helmhaken	Helmhaken

25. Bremsscheibe

26. Bremssattel

27. Seitenständer

-schaIter

28. Schalthebel

29. Seitenständer

30. Mittelständer

31. Antriebsriemen

32. Rück-/Bremsleuchte

33, Helmhaken

34. Sicherungskasten

35. Batterie

36. Vergaser

37. Kraftstofftank

38. Verkleidung

39. Bremsbelag

-Verschleißanzeiger

40. Bremslichtschalter hinten

41. Hinterrad-Stoßdämpfer

42. Fußbremshebel

43. Ölstandsichtglas

44. Signalhorn

# ALLGEMEINE HINWEISE

## Instrumente

A. Tachometer

B. Leer-Stellung (E)

C. Blinkerkontrollampe links

D. Benzinuhr

E. Blinkerkontrollampe

rechts

F. Drehzahlmesser

G. Roter Bereich

H. Seitenständer-

Warnanzeige

I.  Fernlichtkontrollampe

J.  Leerlaufkontrollampe

K.  Zündschloß

L.  Park-Stellung (P)

M. Aus-Stellung (OFF)

N. Ein-Stellung (ON)

0. Tageskilometerzähler

P. Rückstellknopf

0. Kilometerzähler

## Tachometer und Drehzahlmesser

Der Tachometer zeigt die Geschwindigkeit des Motorrades an. 1 m Tachometer sind der Gesamtkilometerzähler und ein Tageskilo-meterzähler angeordnet. Der Gesamtkilo-meterzähler zeigt die mit dem Motorrad zurückgelegte Gesamtstrecke an. Der Tageskilo-meterzähler zeigt die Entfernung an, die seit dem letzten Zurückstellen auf Null zurückgelegt wurde. Durch Drehen des Rückstellknopfes nach links kann der Tageskilometerzähler auf Null zurückgestellt werden.

Der Drehzahlmesser zeigt die Umdreh-ungszahl des Motors pro Minute (min-') an. Auf der rechten Seite des Drehzahlmessers ist ein Bereich rot markiert. Die Motordrehzahl in dieser roten Zone ist höher als die angegebene Maximaldrehzahl. In diesem Bereich läßt die Leistung des Motors stark nach.

VORSICHT  Die Motordrehzahl sollte nicht so hoch sein, daß sie in die rote Zone gelangt; bei Drehzahlen in diesem Bereich wird der Motor zu sehr beansprucht und es kann zu ernsthaften Motorschäden kommen.

### Benzinuhr

Die Benzinuhr zeigt an, wieviel Benzin im Kraftstofftank ist. Wenn sich der Zeiger dem E (leer) nähert, drehen Sie den Benzinhahn auf RES; Sie sollten bei nächster Gelegenheit tanken.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich nach dem Tanken, daß der Kraftstoffhahn wieder auf ON (nicht RES) steht.

## Kontrolleuchten

LEERLAUFKONTROLLE: Wenn das Getriebe in Leerlaufstellung steht, leuchtet die Kontroll-leuchte auf.

FERNLICHTKONTROLLE: Wenn der Schein-werfer auf Fernlicht geschaltet ist, leuchtet die Kontrollampe auf.

BLINKER: Wenn der Blinkerschalter nach rechts oder links betätigt wird, blinkt die entsprechende Kontrollampe.

STÄNDER: Wenn der Seitenständer nicht eingeklappt ist, leuchtet die Seitenständer/ Warnanzeige auf.

## Schlüssel

Für dieses Motorrad werden zwei Schlüssel geliefert. Einer ist für Zündschloß, Sitzbank-verriegelung, Tankdeckel und Helmhaken. Der zweite Schlüssel ist für das Lenkschloß vorgesehen.

Ihr Kawasaki-Händler hat Schlüsselrohlinge. Lassen Sie sich bei Ihrem Händler nach Ihrem Originalschlüssel die gewünschte Anzahl von Ersatzschlüsseln herstellen.

## Zündschloß

Das Zündschloß hat drei Stellungen, die mit einem Schlüssel gescha Itet werden. Der Schlüssel kann in den Stellungen OFF und PARK abgezogen werden

| OFF | Motor abgeschaltet. Alle elektrischen Stromkreise sind ausgeschaltet. |
| --- | --- |
| ON | Motor läuft. Alle elektri- schen Teile können benutzt werden. |
| PARK | Motor abgeschaltet. Rück- licht und Standlicht brennt. Alle anderen elektrischen Stromkreise sind ausge- schaltet. |

Anmerkung: Wenn Sie die Stellung PARK für längere Zeit (eine Stunde) eingeschaltet lassen, kann sich die Batterie vollständig entladen.

## Rechte Schaltereinheit

### Anlasserknopf

Durch Drücken des Anlasserknopfs wird der Elektroanlasser betätigt.

A. Zündunterbrecher

B. Scheinwerferschalter

C. Anlasserknopf

VORSICHT Weitere Angaben für das Anlassen des Motors finden Sie in dem Abschnitt "Fahranweisung"

### Zündunterbrecher

Zusätzlich zum Zündschloß muß der Zündunterbrecher in der Stellung RUN stehen, damit das Motorrad betriebsbereit ist.

Der Zündunterbrecher ist für den Notfall gedacht. Schalten Sie den Zündunterbrecher in die Stellung OFF, wenn in einem Notfall der Motor abgestellt werden muß.

Anmerkung: Obwohl der Zündunterbrecher den Motor abschaltet, bleiben alle anderen Stromkreise eingeschaltet. Grundsätzlich sollte zum Ausschalten des Motors das Zündschloß verwendet werden.

Scheinwerferschalter

| OFF | Der Scheinwerfer ist aus- geschaItet. |
| --- | --- |
| o | Begrenzungsleuchte, Schluß- leuchte und Instrumenten- beleuchtung sind eingeschal- tet. Das Zündschloß muß in der Stellung ON stehen. |
| ON | Scheinwerfer, Begrenzungs- leuchte, Rückleuchte und In- strumentenbeleuchtung sind eingeschaltet. Das Zünd- schloß muß in der Stellung ON stehen. |

## Linke Schaltereinheit

### Abblendschalter

Der Scheinwerfer wird mit dem Abblendschalter auf- und abgeblendet. Bei Fernlicht (H1) leuchtet die Fernlichtkontrolle auf.

A. Abblendschalter

B. Blinkerschalter

C. Signalhorn-und Lichthupenknopf

### Blinkerschalter

Wenn der Blinkerschalter auf L (links) oder R (rechts) betätigt wird, sind die jeweiligen Blinker in Betrieb.

### Signalhorn- und Lichthupenknopf

Das Horn wird mit dem Horn- und Lichthupenknopf betätigt.

Wenn Sie am Signalhorn- und Licht-hupenknopf auf PASS drücken, leuchtet das Fernlicht auf, und zeigt dem Fahrer des Fahrzeugs vor Ihnen an, daß Sie ihn überholen wollen. Die Lichthupe schaltet sich aus, sobald der Knopf losgelassen wird.

## Tankdeckel

Zum Öffnen des Tankdeckels stecken Sie den Zündschlüssel in den Deckel, drehen den Schlüssel nach rechts und öffnenden Deckel.

Wenn Sie den Tankdeckel wieder zudrücken ist er verschlossen.

A. Tankdeckel

B. Zündschlüssel

## Kraftstofftank

Vermeiden Sie die Verschmutzung des Benzins durch Tanken bei Regen oder Staub.

ACHTUNG: Benzin ist außerordent-lich feuergefährlich und unter bestimmten Bedingungen explosiv. Schalten Sie die Zündung aus und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß in der Nähe kein offenes Feuer und keine Funken sind; dies gilt auch für Geräte mit Anzeigelampen.

16

- Füllen Sie den Tank nie bis zum Einfüllstutzen auf, da sich das Benzin in der Wärme ausdehnen und eventuell durch die Belüftungsöffnung im Tankdeckel überlaufen kann.

- Nach dem Tanken ist darauf zu achten, Kraftstoffqualität:

Der Motor Ihrer Kawasaki ist für die Verwendung von bleifreiem Benzin konstruiert. Wenn aber kein passender Kraftstoff verfügbar ist, sollte unbedingt Superbenzin verwendet werden.

VORSICHT: Die Verwendung von gebleitem Benzin ist in verschiedenen Ländern und Gebieten verboten. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Bestimmungen!

### Oktanzahl

Die Oktanzahl ist die Kennzahl für die Klopffestigkeit eines Kraftstoffs. Der übliche Begriff ist die Research-Oktanzahl

(ROZ). Verwenden Sie immer Benzin mit der gleichen oder einer höheren Oktanzahl als ROZ 91.

## Kraftstoffhahn

Der Kraftstoffhahn hat drei Stellungen: OFF, ON und RES ..(Reserve). Wenn das Benzin ausgeht und, der Hahn in der Stellung ON ist, können die letzten 1,6 Liter des Kraftstoffs durch Umstellen des Kraftstoffhahns auf RES verwendet werden.

A. Kraftstofhahn	C. OFF-Stellung

B. ON-Stellung	D. RES-Stellung

Anmerkung: Wenn Sie auf Reserve geschaltet haben, können Sie nur noch eine kurze Strecke fahren; tanken Sie deshalb bei nächster Gelegenheit auf.

- Achten Sie darauf, daß Sie den Kraftstoff-hahn.nach dem Tanken in die Stellung ON (nicht RES) drehen.

ACHTUNG  Üben Sie das Umschalten des Kraftstoffhahns bei stehendem Motorrad. Um Unfälle zu vermeiden, sollten Sie aber auch in der Lage sein, den Kraftstoffhahn während des Fahrens umzuschalten, ohne den Blick von der Straße zu wenden.

- Achten Sie darauf, daß Sie beim Umschalten des Kraftstoff hahns den heißen Motor nicht berühren.

Ständer

Das Motorrad hat zwei Ständer: einen Mittelständer und einen Seitenständer.

A. Seitenstander

Anmerkung: Schlagen Sie den Lenker nach links ein, wenn Sie das Motorrad auf den Seitenständer stellen.

Wenn Sie den Seitenständer oder den Mittelständer benutzten, sollten Sie immer darauf achten, daß der Ständer voll eingeklappt ist, bevor Sie sich auf das Motorrad setzen.

ACHTUNG  Wenn Sie dies Vergessen, den Seitenständer ausgeklappt lassen und anfahren, kann es zu einem Unfall kommen.

Wenn Sie das Motorrad auf den Mittelständer stellen wollen, müssen Sie den Ständer fest heruntertreten und das Motorrad naoh hinten hochziehen; hierbei können Sie die Haltebügel als Griff benutzen. Benutzen Sie nicht die Sitzbank, um das Motorrad anzuheben, da der Sitz unter dieser Beanspruchung beschädigt wird.

A. Heruntertreten              B. Anheben

## Lenkschloß

Zur Diebstahlsicherung kann der Lenker abgeschlossen werden, wenn er ganz nach rechts eingeschlagen ist.

### Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker nach rechts einschlagen.

- Den Lenkschloßschlüssel einstecken.

- Den Schlüssel nach links drehen.

- Den Schlüssel eindrücken und nach 	rechts drehen.

- Den Schlüssel herausziehen.

ACHTUNG Entriegeln Sie die Len- kung, bevor Sie den Motor anlassen. Wenn Sie versuchen, mit blockierter Lenkung zu fahren, könnte es zu einem Unfall kommen.

A. Lenkschloß

## Sitzbankverriegelung

Die Sitzbank wird entriegelt, indem Sie den Zündschlüssel in das Sitzbankschloß ein-stecken, den Schlüssel nach rechts drehen, die Sperre nach vorne drücken und den Sitz aufklappen.

Zum Verriegeln der Sitzbank zieht man die Sperre nach hinten und drückt den Helmhaken in das Sitzbankschloß.

A. Zündschlüssel        C. Helmhaken

B. Sitzbankschloß       D. Sperre

## Helmhaken

Die Helme können an den Helmhaken sicher befestigt werden.

Der Helmhaken wird entriegelt, indem Sie den Zündschlüssel einstecken und nach rechts drehen.

ACHTUNG  Fahren Sie das Motorrad nicht, wenn die Helme an den Haken befestigt sind. Die Helme. können einen Unfall verursachen, indern, sie den Fahrer ablenken und die normale Handhabung des Fahrzeugs behindern.

A. Helmhaken                B. Zündschlüssel

## Dokumentenfach

Bewahren Sie das Fahrerhandbuch und eventuelle andere Papiere in einem Doku-mentenfach auf.

A. Dokumentenfach B. Werkzeug

## Werkzeug

Die kleineren Einstellungen und' Reparaturen, die in diesem Handbuch beschrieben sind, lassen sich mit diesem Werkzeug ausführen.

# EINFAHRVORSCHRIFT

Die ersten 1 600 km werden als Einfahrzeit bezeichnet. Die hierfür geltenden Vorschriften sollten unbedingt beachtet werden, um Schäden am Motor und spätere Leistungsminderungen zu verhindern.

Beachten Sie deshalb die folgenden Regeln während der Einfahrzeit:

- Die nachstehende Tabelle zeigt die empfohlenen Motorhöchstdrehzahlen während der Einfahrzeit.

|  | Maximale |  |
| --- | --- | --- |
| Kilometerstand | Motordrehzahl |  |
| 0 - 1 000 km | 4000 min-' |  |
| 1 000 - 1 600 km | 6000 min-' |  |

- Fahren Sie nach dem Starten nicht sofort los und lassen Sie den Motor nicht zu hochtourig laufen, selbst wenn der Motor schon warm ist. Zwei oder drei Minuten soll der Motor mit Leerlaufdrehzahl drehen, damit das 01 zu allen Motorteilen gelangen kann.

- Lassen Sie den Motor in Leerlaufstellung nicht hochtourig laufen.

Außerdem ist es sehr wichtig, daß Sie bei 1000 km die erste Inspektion in einer   Kawasaki-Vertragswerkstatt durchführen lassen.

FAHRANWEISUNG

## Anlassen des Motors

- Den Benzinhahn auf ON stellen.

A. Kraftstoffhahn	B. Ein-Stellung (ON)

- Kontrollieren, ob der Zündunterbrecher auf der Stellung RUN steht.

- Zündung einschalten.

- Leerlaufstellung überprüfen und Kupplung ziehen.

A. Zündschloß 	C. Zündunterbrecher

B. Leerlaufkontrollampe D. Anlasserknopf

- Wenn der Motor kalt ist, Chokeknopf ganz herausziehen.

Anmerkung: Wenn der Motor schon warm istoder bei heißen Temperaturen (über 35 0 C) den Gasdrehgriff teilweise öffnen und den Motor ohne ziehen des Chokes anlassen.

A. Chokehebel

- Den Gasdrehgriff geschlossen halten und bei gezogenen Kupplungshebel den Anlasserknopf betätigen, bis der Motor anspringt.

VORSICHT  Betätigen Sie den Anlasser nicht länger als 5 Sekunden kontinuierlich, weil sich der Anlassermotor sonst überhitzt und die Batterieleistung abfällt. Warten Sie jeweils 15 Sekunden zwischen jedem Anlassvorgang, damit der Starter abkühlt und die Batterie sich erholen kann.

Anmerkung: Bei überflutetem Vergaser den Gasgriff voll öffnen und den Motor durchdrehen, bis er anspringt.

- Das Motorrad ist mit einem Anlassersperrschalter ausgerüstet. Dieser Schalter verhindert ein Anlassen, wenn bei eingerückter Kupplung das Getriebe nicht in Leerlaufstellung steht.

- Den Choke allmählich zurückschieben, und zwar jeweils so viel, daß die Motordrehzahl während des Warmlaufens unter 2 500 min-' liegt.

- Den Choke vollständig eindrücken, sobald der Motor warm genug ist, um im Leerlauf ohne Choke zu laufen.

Anmerkung: Wenn Sie anfahren, bevor der Motor warmgelaufen ist, müssen Sie den Choke nach der in der Tabelle angegebenen Zeit ganz eindrücken.

ACHTUNG: Lassen Sie den Motor nicht länger als fünf Minuten im Leerlauf laufen, da der Motor sonst überhitzt wird und beschädigt werden.

| Umgebungstemperatur | Nach längerem Betrieb nicht choken |
| --- | --- |
| 20°C – 35°C | 15 sek |
| 5°C 20°C | 1,5 min |
| Unter 5°C | 2 min |

## Starten mit Starthilfe

Wenn Ihre Motorradbatterie leer ist, sollte sie ausgebaut und geladen werden. Ist dies nicht möglich, kann eine 12 Volt Zusatzbatterie mit Starthilfekabeln verwendet werden.

ACHTUNG: Die Batterie bildet Wasserstoffgas, welches feuergefährlich und, unter bestimmtenBedingungen, sogar explosiv ist. Wasserstoffgas ist in der Batterie immer vorhanden, auch wenn sie sich entladen hat. Halten Sie Flammen und Funken (Zigaretten) von der Batterie fern. Tragen Sie einen Augenschutz, wenn Sie an einer Batterie arbeiten. Wenn Batteriesäure an Ihre Haut, Augen oder Bekleidung kommt, müssen Sie die entsprechenden Stellen sofort mindestens fünf Minuten abwaschen. Suchen Sie einen Arzt auf.

### Anschließen der Starthilfekabel

- Achten Sie darauf, daß die Zündung auf OFF steht.

- Schließen Sie eines der Starthilfekabel an den Pluspol ( + ) der Zusatzbatterie und an das Batterie-Pluskabel an der Anlasserrelaisklemme an.

A. Anlasserrelais-Plusklemme (+)

B. an Pluspol (+) der Zusatzbatterie

C. unlackierte Metallfläche

D. an Minuspol (-) der Zusatzbatterie

- Das andere Starthilfekabel an den Minuspol      ( - ) der Zusatzbatterie und an den Fußbrems-hebel oder eine andere unlackierte Metallfläche anschließen. Benutzen Sie nicht den Minuspol der Batterie.

ACHTUNG: Machen Sie diesen letzteren Anschluß nicht am Vergaser oder an der Batterie. Achten Sie darauf, daß Plus- und Minuskabel nicht aneinander kommen und beugen Sie sich nicht über die Batterie, wenn Sie diesen letzteren Anschluß durchführen. Verwenden Sie keine Starthilfe, wenn die Batterie eingefroren ist. Sie könnte explodieren.

- Vertauschen Sie die Polarität nicht, indem Sie plus ( + ) an minus ( - ) anschließen, da die Batterie explodieren und die Elektroanlage beschädigen kann.

- Beachten Sie die normalen Startvorschriften beim Anlassen des Motors.

VORSICHT: Betätigen Sie den Anlasser nicht ununterbrochen länger als 5 Sekunden, da sich sonst der Anlasser überhitzt. Warten Sie zwischen jeder Betätigung des Anlassers15 Sekunden, damit er abkühlen kann und die Batterie sich erholt.

- Klemmen Sie die Starthilfekabel ab, wenn der Motor angesprungen ist. Zuerst das Pluskabel    ( + ) vom Motorrad abklemmen.

## Anfahren

- Prüfen Sie, ob der Seitenständer eingeklappt ist.

- Ziehen Sie den Kupplungshebel.

- Den ersten Gang einlegen.

- Etwas Gas geben und die Kupplung sehr langsam kommen lassen.

- Wenn die Kupplung zu fassen beginnt, etwas mehr Gas geben; geben Sie nur soviel Gas, daß der Motor nicht ausgeht.

A. Schalthebel

## Schalten

- Gas wegnehmen und gleichzeitig Kupplungs-hebel ziehen.

- Den nächsthöheren oder nächsttieferen Gang einlegen.

Anmerkung: Das Getriebe ist mit einer positiven Leerlauffindung ausgerüstet. Wenn das Motorrad steht, kann das Getriebe aus dem ersten Gange nicht an der Leerlaufstellung vorbeigeschaltet werden. Wenn Sie die positive Leerlauffindung benutzen wollen, müssen Sie in den ersten Gang herunterschalten und dann im Stand den Schalthebel hochziehen. Das Getriebe schaltet dann automatisch in den Leerlauf.

- Etwas Gas geben und gleichzeitig Kupplung kommen lassen.

ACHTUNG:Achten Sie beim Herunterschalten darauf, daß die Motordrehzahl nicht übermäßig hochschnellt. Hierdurch können nicht nur Motorschäden entstehen, sondern das Hinterrad kann rutschen und dadurch einen Unfall verursachen. Herunter schalten immer bei Drehzahlen unter 5000 min-'.

## Bremsen

- Gasgriff völlig schließen und nicht auskuppeln (außer beim Schalten), damit das Motorrad auch durch den Motor abgebremst wird.

- Wenn Sie zum Stehen kommen, schalten Sie einen Gang nach dem anderen herunter bis der 1. Gang geschaltet ist.

- Beim Bremsen immer gleichzeitig beide Bremsen betätigen. Die Vorderradbremse sollte immer etwas stärker betätigt werden, als die Hinterradbremse. Um den Motor am Ausgehen zu hindern, müssen Sie vollkommen auskuppeln.

- Bremsen Sie niemals so stark, dass die Reifen rutschen. Beim Kurvenfahren am besten überhaupt nicht bremsen; wenn bremsen aber unvermeidlich ist, dann nur die Hinterradbrernse betätigen.

- Lassen Sie bei einer Notbremsung Kupplung und Schaltung außer Acht und konzentrieren Sie sich darauf, die Bremsen so stark wie möglich zu betätigen, ohne zu Schleudern.

A. Bremshebel

A. Fußbremshebel

## Anhalten

- Gasgriff schließen.

- Leerlauf einlegen.

- Zündung ausschalten.

- Das Motorrad auf einer festen, ebenen Fläche auf den Seitenständer oder Mittelständer stellen.

- Lenkung blockieren. Benzinhahn schließen.

## Anhalten bei Gefahr

Bei der Konstruktion und der Herstellung Ihrer Kawasaki haben wir alles getan, um Ihnen optimale Sicherheit und Bequemlichkeit zu bieten. Um in den vollen Genuß dieser Vorteile zu kommen ist es wichtig, daß Sie als Halter und Fahrer Ihr Motorrad vorschriftsmäßig pflegen und sich mit seiner Handhabung gründlich vertraut machen. Durch falsche Wartung und

durch unzureichendes fahrerisches Können geraten Sie in gefährliche

Situationen, die man auch als falsches Gasgeben bezeichnet. Die beiden am häufigsten auftretenden Ursachen für falsches Gasgeben sind:

- Beim Ausbau des Luftfilters durch den Fahrer konnte Schmutz eindringen und der Vergaser klemmt.

- Bei einem Anfänger kann es vorkommen, daß er vergisst, in welche Richtung der Gasgriff gedreht wird; er öffnet den Gasgriff voll, in der Annahme, ihn geschlossen zu haben; er gerät in Panik, wenn das Motorrad plötzlich beschleunigt, anstatt langsamer zu werden; er "erstarrt"' und hält den Gasgriff voll geöffnet.

In einer gefährlichen Situation, beispielsweise bei einem Ausfall des Gasdrehgriffs, können Sie Ihr Motorrad anhalten, indem Sie auskuppeln und bremsen. Nach Einleitung dieses Bremsvorgangs, kann der Motor mit dem Zündunterbrecher ausgeschaltet werden. Wenn Sie den Zündunterbrecher betätigt haben, müssen Sie nach dem Anhalten auch das Zündschloß abschalten.

Parken

- In den Leerlauf schalten und die Zündung ausschalten.

- Das Motorrad auf einer festen, ebenen Fläche auf den Seitenständer oder Mittelständer stellen.

ACHTUNG: Parken Sie das Motorrad

nicht auf einer weichen oder abschüssigen Fläche, da es sonst umfallen könnte.

- Beim Parken in einer Garage oder in einem Gebäude ist darauf zu achten, daß der Raum gut belüftet ist und daß das Motorrad nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Funkenquellen steht; hierzu gehören auch Geräte mit einer Kontrollampe.

ACHTUNG: Benzin ist äußerst feuer-gefährlich und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein.

- Als Diebstahlsicherung die Lenkung abschließen.

Anmerkung:

- Wenn Sie bei Nacht im Verkehr anhalten, können Sie die Schlußleuchte und das Standlicht aus Sicherheitsgründen eingeschaltet lassen; drehen Sie den Zündschlüssel auf P (Park).

- Lassen Sie das Zündschloß nicht zulange in der P-Stellung, da sich sonst die Batterie entladen kann.

# FAHRSICHERHEIT

## Tägliche Sicherheitskontrollen

Kontrollieren Sie jeden Tag, bevor Sie losfahren, die nachstehenden Punkte. Sie benötigen hierfür nur wenig Zeit und wenn Sie diese Kontrollen gewohnheitsmäßig machen, haben Sie mehr Sicherheit und Freude beim Fahren. Wenn Sie bei diesen Prüfungen Fehler feststellen, können Sie im Abschnitt Wartung und Einstellung nachschauen oder das Motorrad von Ihrem Händler wieder in einen sicheren Zustand bringen lassen.

ACHTUNG: 	Nichtbeachtung dieser technischen Kontrollen kann zu ernsthaften Schäden oder schweren Unfällen führen.

Benzin . . . . . . . . . . . . . . .	Ausreichend Benzin im Tank, keine Undichtheit.

Motoröl. . . . . . . . . . . . . .	Ölstand zwischen den Markierungslinien.

Reifen . . . . . . . . . . . . . . 	Luftdruck:

| Vorne | 175 kPa (1,75 kg/cm2 |
| --- | --- |
| Hinten | bis zu 97,5 kg | 225 kPa (2,25 kg/cm2) |
|  | 97,5 - 188 kg | 250 kPa (2,5 kg/cm2) |

Antriebsriemen . . . . . . . .	 . 		Spannung innerhalb des nutzbaren Bereiches.

Muttern, Schrauben,

Halterungen . . . . . . . . . . . .		Kontrollieren Sie die Lenkung und die Aufhängung, die

Achsen und die Rahmenteile.

Lenkung. . . . . . . . . . . . . . .		Kontrollieren Sie, ob die Lenkung sich frei bewegt, aber

kein Spiel hat. Keine Behinderung durch Betätigungszüge.

Bremsen . . . . . . . . . . . . . . .		Es darf keine Bremsf lüssigkeit austreten.

Fußbremshebelspiel 20-30 mm.

Bremsklotzverschleiß:   Bremsbelagdicke noch über 1 mm.

Bremsbelagverschleiß: Anzeige innerhalb des "USABLE RANGE".

Gasdrehgriff . . . . . . . . . . .		Gasgriffspiel 2-3 mm.

Kupplung . . . . . . . . . . . . . .		Kupplungshebelspiel 2-3 mm.

Kupplungshebel arbeitet einwandfrei.

Elektrik . . . . . . . . . . . . . . . 		Die gesamte Beleuchtung und das Signalhorn funktionieren.

Zündunterbrecher. . . . . . .		Schaltet Motor ab.

Seitenständer und

Mittelständer . . . . . . . . . . .		Klappen unter Federdruck vollständig zurück. Rück-

holfeder weder lahm noch beschädigt.

Beachten Sie auch den Vorsichtshinweis "Tägliche Sicherheitskontrollen" am hinteren Kotflügel (oder an der Unterseite der Sitzbank).

## Zusätzliche Überlegungen für das Fahren bei hohen Geschwindigkeiten

Bremsen: Das Wichtigste beim Fahren mit hohen Geschwindigkeiten ist die volle Funktionsfähigkeit der               Bremsen. Deshalb sollte man regelmäßig die Einstellung und die Funktionsfähigkeit prüfen.

Lenkung: Spiel in der Lenkung kann Ursache für unkontrollierbares Fahrwerksverhalten sein. Prüfen Sie vor Fahrtantritt, ob sich die Lenkung einwandfrei bewegen läßt, und ob kein Spiel in der Lenkung vorhanden ist.

Reifen: Hohe Geschwindigkeiten beanspruchen die Reifen und gute Reifen sind entscheidend für sicheres Fahren. Prüfen Sie vor Fahrtantritt die Beschaffenheit der Reifen und verwenden Sie den für hohe Fahrgeschwindigkeiten vorgeschriebenen Luftdruck. Prüfen Sie auch 'die Auswuchtung der Reifen.

Benzin: Vergewissern Sie sich, daß Sie ausreichend Benzin im Tank haben, denn der Verbrauch ist beim schnellen Fahren höher.

Motoröl: Um Beschädigungen zu vermeiden ist darauf zu achten, daß das Öl bis zu den oberen Markierungslinien steht.

Elektrik: Überzeugen Sie sich von der richtigen Funktion von Scheinwerfer, Schluß/ Bremsleuchte, Blinkern, Signalhorn usw.

Verschiedenes: Vergewissern Sie sich, daß alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und daß sich die mit der Sicherheit in Verbindung stehenden Teile in gutem Zustand befinden.

ACHTUNG:	 Die Fahreigenschaften eines Motorrads sind bei hohen Geschwindigkeiten anders als beim Fahren auf normalen Straßen. Fahren Sie erst dann mit hohen Geschwindigkeiten, wenn Sie ausreichend Übung und Fahrpraxis haben.

# WARTUNG UND EINSTELLUNG

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Wartungs- und Einstellungsarbeiten sind leicht auszuführen und müssen in Obereinstimmung mit der Inspektionstabelle erledigt werden, damit das Motorrad in gutem 'Zustand bleibt. Besonders bei einem neuen Motorrad ist die erste Inspektion außerordentlich wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.

Lassen Sie das Motorrad in Ihrer Kawasaki-Vertragswerkstatt prüfen, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Einstellung oder des Fahrverhaltens haben.

Beachten Sie, daß Kawasaki keine Verantwortung übernehmen kann, wenn Schäden infolge falscher Wartung oder unkorrekter Einstellungen durch den Besitzer entstehen.

| Inspektionstabelle |
| --- |
| Intervall Auszuführende Arbeite | Was am Frühesten ansteht | *Kilometerstand (km) |
|  |  | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Seite |
|  | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K Vergasereinstellung prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 47 |
| Leerlaufdrehzahl prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 47 |
| Gasspiel prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 46 |
| Zündkerzen reinigen und Elektrodenabstand prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 42 |
| K Ventilspiel prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 43 |
| Luftfilter reinigen |  |  | ( |  | ( |  | ( |  | 45 |
| Luftfilter wechseln, | 5 Reinigungen |  | ( |  | ( |  | ( | 44 |
| K Zylinderkopfmuttern prüfen t |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( | __ |
| K Batterieflüssigkeitsstand prüfen t | Monate |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 68 |
| Bremsspiel prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 59 |
| Bremslichtschalter prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 61 |
| Bremsverschleiß prüfen t |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 55 |

| Intervall Auszuführende Arbeite | Was am Frühesten ansteht | *Kilometerstand (km) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Seite |
|  | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bremsflüssigkeitsstand prüfen t | Monate | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 57 |
| K Bremsflüssigkeit wechseln | Jahre |  |  | ( |  | ( |  | ( | 58 |
| Kupplung einstellen |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 50 |
| K Lenkspiel prüfen t |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | __ |
| Vorderradgabelöldichtung reinigen |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | __ |
| Muttern, Schrauben und Befestigungen prüfen t |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( | __ |
| Kraftstoffsystem reinigen |  |  |  | ( |  | ( |  | ( | 73 |
| Reifenverschleiß prüfen t |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 67 |
| Motoröl wechseln | Jahre | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 40 |
| Ölfilter wechseln |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( | 40 |
| K Generalabschmierung durchführen |  |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | __ |
| K Vorderradgabelöl wechseln |  |  |  | ( |  | ( |  | ( | __ |
| K Schwingarmdrehpunkt schmieren |  |  |  | ( |  | ( |  | ( | __ |

| Intervall Auszuführende Arbeite | Was am Frühesten ansteht | *Kilometerstand (km) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Seite |
|  | Alle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K Lenklagerung-schmieren | 2 Jahre |  |  |  |  | ( |  |  | __ |
| K Bremszylinderkappe und Staubdichtung wechseln | 2 Jahre |  |  |  |  |  |  |  | __ |
| K Bremskolbendichtung und Staubdichtung wechseln | 2 Jahre |  |  |  |  |  |  |  | __ |
| K Bremsschläuche-wechseln | 4 Jahre |  |  |  |  |  |  |  | __ |
| K Kraftstoffschlauch-wechseln | 4 Jahre |  |  |  |  |  |  |  | __ |
| Antriebsriemenspannung prüfen |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 53 |
| Antriebsriemenverschleiß prüfen |  | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | 52 |

K  :  Diese Arbeiten sollten von einer Kawasaki-Vertragswerkstätte durchgeführt werden.

*   :  Bei höherem Kilometerstand sind die hier angeführten Wartungsintervalle zu wiederholen.

t   :  Diese Teile sind, wenn nötig, zu ersetzen, zu erneuern, einzustellen oder nachzuziehen.

## Motoröl

Damit Motor, Getriebe und Kupplung sicher arbeiten können, ist das Motoröl stets auf den vorgeschriebenen Stand halten; Öl und Ölfilter sind entsprechend der Inspektionstabelle zu wechseln. Im Ölsammeln sich nicht nur Schmutz oder Metallspäne, das Öl verliert auch seine Schmiereigenschaften, wenn es zulange im Gebrauch ist.

ACHTUNG:  Bei zu wenig, gealtertem oder verschmutztem Motoröl erhöht sich der Verschleiß und der Motor oder das Getriebe können fressen, was wiederum zu Unfällen und Verletzungen führen kann.

### Ölstandskontrolle

Kurz nach einem Ölwechsel den Motor anlassen und einige Minuten mit Leerlauf-drehzahl laufen lassen. Dadurch wird der Ölfilter gefüllt. Den Motor abstellen und dann einige Minuten warten, damit sich das Öl sammeln kann

VORSICHT:  Wenn der Motor hoch-gejagt wird, bevor das Öl verteilt ist, kann er fressen.

- Nach Benutzung des Motorrads immer einige Minuten warten, damit sich das Öl sammeln kann.

- Den Ölstand durch das Sichtglas kontrollieren. Wenn das Motorrad waagerecht steht, muß des Öl zwischen den Linien neben dem Sichtglas stehen.

A. Öleinfüllöffnung C. Maximalstand

B. Ölstand-Sichtglas D. Minimalstand

- Bei zu hohem Ölstand das überflüssige Öl mit einer Handspritze oder einem anderen geeig-neten Gerät absaugen.

- Bei unzureichendem Ölstand eine entsprechen-de Menge Öl durch den Einfüllstutzen nach-füllen. Öl der gleichen Sorte und der gleichen Marke wie bereits im Motor befindlich nachfüllen.

### Ölwechsel und/oder Austausch des Filters

Den Motor gründlich warmlaufen lassen und dann abstellen.

Eine Ölwanne unter den Motor setzen. Die Ölablaßschraube herausdrehen.

A. Ölablaßschraube

B. Öffilterbefestigungsschraube

- Das Motorrad waagerecht zum Boden aufstellen und das Öl vollständig ablaufen lassen.

- Wenn der Ölfilter gewechselt werden soll, die Ölfilterbefestigungsschraube entfernen und den Ölfilter herausnehmen.

- Das Ölfilterelement erneuern.

Anmerkung:

- O-Ringe auf Beschädigung kontrollieren und erforderlichenfalls erneuern.

- Beim Einbau des Ölfilters darauf achten, daß die O-Ringe eingesetzt sind.

A. O-Ring

B. Befestigungsschraube

C. Feder

D. Unterlegscheibe

E. Tülle

F. Element

- Die Feder und die Unterlegscheibe auf die Schraube setzen.

- Etwas Motoröl auf die Tülle beiderseits des Ölfilterelements auftragen, den Filter eindrehen, damit sich das Element an die richtige Stelle schiebt. Darauf achten, daß sich die Filtertüllen nicht verschieben.

- Den Ölfilter einbauen und die Befestigungsschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

- Nach dem vollständigen Ablaufen des Öls die Motorölablaßschraube mit Dichtung einsetzen. Das vorgeschriebene Anziehdrehmoment ist in der Tabelle angegeben.

Anmerkung: Die Dichtung erneuern, wenn sie beschädigt ist.

- Hochwertiges Motoröl gemäß untenstehender Tabelle bis zur oberen Markierungslinie einfüllen.

- Den Ölstand kontrollieren.

### Anziehdrehmomente

| Motorölablaß- schraube: |  | 29 Nm (3,0 kpm) |
| --- | --- | --- |
| Ölfilterbefesti- gungsschraube: |  | 20 Nm (2,0 kpm) |

### Motoröl

| Sorte: | SE oder SF-Klasse |
| --- | --- |
| Viskosität: | SAE 1 0W40, 1 0W50, 20W40 oder 20W50 |
| Ölmenge: | 1,5 Liter (wenn Filter nicht ausgebaut wird) 1,8 Liter (wenn Filter ausgebaut wird) |

## Zündkerzen

Die Standardzündkerze ist in der Tabelle angegeben. Die Zündkerzen sind entsprechend der Inspektionstabelle auszubauen, damit sie gereinigt, inspiziert und nachgestellt werden können.

### Pflege

Wenn die Kerze verölt ist oder wenn sich Rußablagerungen gebildet haben, muß sie gereinigt werden, am besten in einem Sandstrahlgerät, und dann müssen alle Schleifmittelteilchen sauber abgewischt werden. Die Zündkerze kann auch mit einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt und einer Drahtbürste oder einem anderen geeigneten Werkzeug gesäubert werden. Messen Sie den Elektrodenabstand mit einer Fühllehre; wenn der Abstand nicht richtig ist, können sie ihn durch Biegen der Masseelektrode nachstellen. Wenn die Elektroden der Zünd- erzen abgenutzt oder beschädigt sind,

oder wenn die Isolierschicht einen Riss hat, muß die Zündkerze ausgewechselt werden. Verwenden Sie die Standardzündkerze.

### Zündkerze

| Standardzündkerze | NGK DPR9EA-9 oder ND X27EPR-U9 |
| --- | --- |
| Elektrodenabstand | 0,8-0,9mm |
| Anziehdrehmoment | 20 Nm (2,0 0 kpm) |

## Ventilspiel

Durch Verschleiß am Ventil und am Ventilsitz vermindert sich das Ventilspiel, wodurch die Steuerzeiten verändert werden.

VORSICHT Wenn das Ventilspiel nicht nachgestellt wird, bleiben die Ventile schließlich teilweise geöffnet. Dadurch verringert sich die Leistung, verbrennen die Ventile und Ventilsitze und es können schwere Motorschäden ent-stehen.

Das Spiel der einzelnen Ventile ist entsprechend der Inspektionstabelle zu kontrol-lieren und erforderlichenfalls nachzustellen.

Kontrolle und Nachstellung sollten nur in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

## Luftfilter

Ein verstopfter Luftfilter behindert die Luftaufnahme des Motors und führt zu erhöhtem Benzinverbrauch und schlechter Motorleistung; außerdem können die Zündkerzen leiden.

Das Luftfilterelement muß entsprechend der Inspektionstabelle in regelmäßigen Abständen gereinigt und erneuert werden. In staubigen Gebieten muß das Filterelement sogar noch häufiger gereinigt werden. Nach einer Fahrt im Regen und auf schmutzigen Straßen sollte das Element sofort gereinigt werden. Bei Beschädigungen muß es erneuert werden.

### Ausbau des Filterelements

- Den rechten und linken Seitendeckel abnehmen.

- Die Gehäusehalterungen abschrauben.

- Das Luftfilterelement mit dem Rahmen herausziehen.

- Das Element aus dem Rahmen lösen.

A. Halterschraube     C. Rahmen

B. Halterung               D. Element

- Einen sauberen, fusselfreien Lappen in das Luftfiltergehäuse stecken, damit kein Schmutz und keine anderen Fremdkörper eindringen können.

- Das Material des Filterelements auf Beschädigungen kontrollieren. Das Filterelement bei Beschädigungen erneuern, da sonst Schmutz in den Vergaser gelangen kann.

ACHTUNG: Wenn Schmutz oder Staub in den Vergaser gelangen, kann der Gasschieber klemmen, was möglicherweise zu einem Unfall führen kann.

VORSICHT: Wenn Schmutz in den Motor gelangt, führt dies zu übermäßigen Verschleiß und möglicherweise zu Motor-schäden.

Anmerkung: Der Einbau des Filterelements erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.

### Reinigen des Filterelements

- Das Filterelement in einem Lösemittel mit hohem Flammpunkt reinigen.

- Das Filterelement mit Druckluft trocknen oder ausdrücken.

- Nach dem Reinigen das Filterelement mit Motoröl SE-Klasse SAE 30 sättigen und überschüssiges Öl ausquetschen. Dann das Element in einen trockenen Lappen einwickeln und so trocken wie möglich ausdrücken. Es ist darauf zu achten, das das Element nicht einreißt.

VORSICHT: Das Element an einem gut belüfteten Platz reinigen und darauf achten, daß in der näheren Umgebung kein offenes Feuer und keine Funkenquelle vorhanden ist; hierzu gehören auch Geräte mit Kontrolllampen. Verwenden Sie für das Reinigen des Filterelements kein Benzin und kein Lösemittel mit einem niedrigen Flammpunkt. Dies könnte zu einem Feuer oder zu einer Explosion führen.

## Gasdrehgriff

Mit dem Gasdrehgriff werden die Gasschieber gesteuert. Falls der Gasdrehgriff infolge von Dehnung des Gaszugs oder falscher Einstellung zu viel Spiel hat, sprechen die Gasschieber, insbesondere bei niedriger Drehzahl, verzögert an. Außerdem kann es vorkommen, daß sich Die Gasschieber bei Vollgas nicht vollständig öffnen. Wenn andererseits der Gasdrehgriff kein Spiel hat, ist der Gasschieber schlecht zu steuern und die Leerlaufdrehzahl wird falsch. Das Spiel im Gasdrehgriff ist deshalb entsprechend der Inspektionstabelle in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und erforderlichenfalls nachzustellen.

### Inspektion

- Kontrollieren, ob im Gasgriff ein Spiel von 2-3 mm vorhanden ist, wenn der Griff leicht vorund rückwärts gedreht wird.

- Wenn das Spiel nicht stimmt, muß es eingestellt werden.

A . Gasdrehgriff     C. Einstellmutter

B. 2 - 3 mm             D. Kontermutter

### Einstellung

- Die Kontermutter am Gasdrehgriff lösen und die Einstellmutter drehen, bis der Gasgriff das richtige Spiel bekommt; dann die Kontermutter festziehen.

.

A. Einsteller	8. Kontermutter

Anmerkung: Wenn sich der Gaszug mit der Einstellmutter am oberen Ende des Zugs nicht einstellen läßt, kann der Einsteller am unteren Ende des Gaszugs verwendet werden. Vergessen Sie nicht, die Kontermuttern des Einstellers fest anzuziehen.

## Vergaser

Nachstehend wird die Einstellung der Leerlaufdrehzahl behandelt. Diese Einstellung ist entsprechend der Inspektionstabelle oder wenn sich die Leerlaufdrehzahl verstellt hat, durchzuführen.

Anmerkung: Bei schlechter Vergasersyn-chronisierung wird die Leerlaufdrehzahl instabil, die Vergaser sprechen bei Betätigung des Gasdrehgriff s träge an und die Motorleistung fällt ab. Wenn eine Feineinstellung der Vergaser-synchronisierung erforderlich ist, sollten Sie diese Arbeiten nur in einer Kawasaki-Vertrags-werkstatt durchführen lassen.

### Einstellung

- Den Motor starten und gründlich warmlaufen lassen.

- Die Leerlaufdrehzahl an der Leerlaufeinstellschraube auf 1,150 bis 1,350 min-' einstellen.

A. Leerlaufeinstellschraube

- Den Gasdrehgriff einige Male öffnen und schließen, um zu kontrollieren, ob sich die Leerlaufdrehzahl nicht ändert. Erforderlichenfalls nochmals eine Nachstellung vornehmen.

- Bei mit Leerlaufdrehzahl laufendem Motor den Lenker nach beiden Seiten schwenken. Wenn sich dabei die Leerlaufdrehzahl verändert, ist der Gaszugm  falsch eingestellt, falsch verlegt oder beschädigt. Achten Sie darauf, daß solche Fehler abgestellt werden, bevor Sie das Motorrad fahren.

ACHTUNG: Wenn der Gaszug beschädigt ist, kann das Fahren gefährlich werden.

## Kupplung

Da die Kupplungsscheiben verschleißen und der Kupplungszug sich bei längerer Verwendung dehnt, muß die Kupplung entsprechend der Inspektionstabelle nachgestellt werden.

ACHTUNG:	 Um ernsthafte Verbrenn-

nungen zu vermeiden, den heißen Motor oder das Auspuffrohr während der Einstellung der Kupplung nicht berühren.

Inspektion

- Kontrollieren, ob der Kupplungsgriff, wie in der Abbildung gezeigt ein Spiel von 2-3 mm hat.

A. 2-3 mm

B. Kontermutter

C. Einsteller

Wenn das nicht der Fall. ist, kann das Kupplungsspiel wie folgt eingestellt werden.

### Einstellung

- Die Kontermutter am Kupplungsgriff lösen.

- Den Einsteller drehen, damit der Kupplungsgriff ein Spiel von 2-3 mm hat.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, daß

das obere Ende des Zugs vollständig in der Verschraubung sitzt; wenn es sich erst später in die richtige Position schiebt, kann der Kupplungszug soviel Spiel bekommen, laß die Kupplung nicht mehr ausrückt. Dadurch wird das Fahren gefährlich.

- Die Kontermutter festziehen.

- Wenn diese Einstellung nicht vorgenommen werden kann, den Einsteller am unteren Ende des Kupplungszugs verwenden.

Anmerkung: Starten Sie nach der Einstellung den Motor und kontrollieren Sie, ob die Kupplung nicht schleift und einwandfrei auskuppelt.

A. Kontermutter                     B. Einsteller

## Antriebsriemen

Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer des Antriebsriemens zu verlängern, muß der Riemen immer richtig gespannt sein. Wenn der Antriebsriemen falsch gespannt ist, verringert sich seine Lebensdauer. Ein Riemen, der zu locker gespannt ist, kann über die Verzahnung der Antriebsscheibe rutschen. Wenn der Riemen rutscht, muß er sofort nachgespannt werden.

### Verschleiß

Den Antriebsriemen einer Sichtkontrolle auf Verschleiß unterziehen. Wenn die Nylon-Gewebeunterlage an irgendeiner Stelle abgenutzt und die Polyurethanverbindung sichtbar wird, muß der Antriebsriemen sofort erneuert werden. Wenn der Riemen erneuert wird, sind auch die Riemenscheiben zu kontrollieren und erforderlichenfalls auszutauschen.

ACHTUNG: Wenn der Riemen über die Nylon-Gewebeauflage abgenutzt ist, muß er erneuert werden. Ein so abgenutzter Riemen kann einen Unfall verursachen.

Anmerkung: Lassen Sie den Antriebsriemen und die Riemenscheiben in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt erneuern.

### Inspektion der Riemenspannung

Anmerkung: Prüfen Sie die Riemenspannung, wenn der Motor kalt (Zimmer- oder umgebungs-temperatur) und der Riemen trocken ist.

- Nach dem Austausch eines Antriebsriemens sollte die Riemenspannung  nach 800 km Fahrt überprüft werden.

- Das Motorrad auf den Mittelständer stellen.

- Eine Kraft von 4,5 kg in der Mitte zwischen den Riernenscheiben auf den Riemen aufbringen und den Durchhang messen.

### Spannung des Antriebsriemens

Nutzbare Bereich 9,5 - 17 mm

Den Riemen nachspannen, wenn der Durchhang außerhalb des nutzbaren Bereiches liegt.

A. Antriebsriemen     B. Kraft von 4,5 kg

### Spannen des Antriebsriemens

- Den Sicherungsclip entfernen und die hintere Zugankermutter lösen.

VORSICHT:  Nicht vergessen, die Zugankermutter zu lösen.

A. Sicherungsclip B. Zugankermutter

- Die Kontermuttern an beiden Spannbolzen lösen.

- Den Sicherungssplint herausziehen und die Achsmutter lösen.

- Bei zu stark gespanntem Riemen die Spannbolzen jeweils um den gleichen Betrag herausdrehen und das Rad nach vorne schieben, damit der Antriebsriemen lockerer wird.

- Bei zu locker gespanntem Riemen beide Spannbolzen gleichmäßig hineindrehen. Damit Antriebsriemen und Rad vorschriftsmäßig ausgerichtet sind, muß die Kerbe am linken Spannbolzen neben der gleichen Schwingen-markierung stehen, wie die Kerbe am rechten Spannbolzen.

A. Markierungen     D. Sicherungssplint

B. Kerbe                  E. Kontermutter

C. Achsmutter         F. Spannbolzen

Anmerkung: Die Ausrichtung des Rades kann auch mit einem Lineal oder mit einem Faden kontrolliert werden.

ACHTUNG: Bei falsch ausgerich-tetem Rad erhöht sich der Verschleiß und das Fahrzeug verliert an Fahrstabilität.

Anmerkung: Auf diese Weise wird ein weiches oder "teigiges" Gefühl beim Bremsen vermieden.

- Eine Kraft von 4,5 kg in der Mitte zwischen den Antriebsteilen auf den Riemen aufbringen und den Durchhang messen.

- Die obigen drei Schritte wiederholen, bis die vorschriftsmäßige Riemenspannung erreicht ist.

- Kontermuttern an beiden Riemenspannern festziehen und darauf achten, daß die Achse ausgerichtet bleibt.

- Die Bremsankerplatte in der Bremstrommel zentrieren. Dazu die Achs-

mutter leicht festziehen, das Rad durchdrehen und kräftig auf das Bremspedal treten. Da die Achse nicht ganz festgezogen ist, kann sich die Bremsankerplatte in der Bremstrommei zentrieren.

Anmerkung: Auf diese Weise wird ein  weiches oder "teigiges" Gefühl beim Bremsen vermieden.

- Die Achsmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

### Anziehdrehmomente

| Achsmutter | 78 Nm (8,0 kprn) |
| --- | --- |
| Zugankermutter | 29 Nm (3,0 kprn) |

- Die Riemenspannung wie oben beschrieben nochmals messen und erforderlichenfalls nachspannen.

- Einen neuen Sicherungssplint durch Achsmutter and Achse einführen und die Enden aufbiegen.

- Die hintere Zugankermutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

ACHTUNG:  Wenn Achsmutter oder Zugankermutter nicht vorschriftsmäßig fest-gezogen sind oder der Sicherungssplint oder die Federsicherung fehlen, kann 'das Fahren gefährlich werden.

- Die Hinterradbremse ausprobieren (siehe Abschnitt Bremsen).

## Bremsen

### Bremsverschleiß

Die Bremsen entsprechend der Inspektionstabelle auf Verschleiß kontrollieren. Wenn im Vorderrad-Bremssattel die Dicke bei einem der Bremsklötze unter 1 mm liegt, sind beide Bremsklötze im Bremssattel als Satz auszuwechseln. Das Auswechseln der Brems-klötze sollte nur in einer Kawasaki-Vertrags-werkstatt erfolgen.

An der Bremsankerplatte der Hnterradbremse ist ein Bremsbelag-Verschleißanzeiger. Wenn der Verschleißanzeiger in Vollbremsstellung nicht in dem USABLE RANGE steht, sind die Bremsbeläge über den Bremswert abgenutzt. In diesem Falle müssen die Bremsbacken ausgewechselt und die Bremstrommel, sowie andere Teile der Bremsanlage in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt geprüft werden.

A. USABLE RANGE

B. Bremsbelag-Verschleißanzeiger

### Schmierung

Lassen Sie die Bremsnockenwelle entsprechend der Inspektionstabelle in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt schmieren.

## Bremsflüssigkeit:

Entsprechend der Inspektionstabelle muß der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter kontrolliert und die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Die Bremsflüssigkeit sollte auch gewechselt werden, wenn sie durch Staub oder Wasser verschmutzt ist.

### Qualität der Bremsflüssigkeit:

In der nachstehenden Tabelle sind die empfohlenen Bremsflüssigkeiten aufgeführt. Wenn keine der empfohlenen Bremsflüssig-keiten verfügbar ist, sollten Sie nur eine besondere Hochleistungsbremsflüssigkeit aus einem Behälter verwenden, der mit D.O.T.3 gekennzeichnet ist.

Atlas Extra Heavy Duty Shell Super Heavy Duty Texaco Super Heavy Duty Wagner Lockhead Heavy Duty Castrol Girling-Universal Castrol GT (LMA) Castrol Disc Brake Fluid

VORSICHT: Bremsflüssigkeit nicht auf lackierte Flächen verschütten.

- Verwenden Sie keine Bremsflüssigkeit aus einem unverschlossenen Behälter oder wenn der Behälter für längere Zeit u nverschlossen war.

- Prüfen Sie, ob an den Armaturen Bremsf lüssigkeit austritt.

- Den Bremsschlauch auf Beschädigung prüfen.

### Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstands

- Der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter muß zwischen oberer und unterer Markierungslinie gehalten werden. (Behälter waagerecht gehalten.)

A. Obere Markierungslinie

B. Untere Markierungslinie

- Den Behälter bis zur oberen Markierungslinie füllen.

ACHTUNG: Keine verschiedenen Bremsflüssigkeiten mischen. Soll Bremsflüs-sigkeit nachgefüllt werden und es ist nicht festzustellen, welche Bremsflüssigkeit sich im Behälter befindet, so muß die gesamte Bremsflüssigkeit im Bremssystem gewech-selt werden.

### Bremsflüssigkeitswechsel

Lassen Sie die Bremsflüssigkeit in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt wechseln.

## Vorderradbremse

Der Verschleiß der Bremsscheibe und der Bremsklötze wird automatisch ausgeglichen und hat keine Wirkung auf die Funktion des Bremshebels. An der Vorderradbremse brauchen deshalb keine Teile nachgestellt zu werden.

ACHTUNG: Wenn sich der Brems-hebel beim Betätigen weich anfühlt, kann es sein, daß Luft in der Bremsleitung oder die Bremse fehlerhaft ist. Da es gefährlich ist, das Motorrad unter solchen Umständen zu fahren, müssen Sie die Bremse sofort in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt nachsehen lassen.

## Hinterradbremse.

Die Stellung des Fußbremshebels können Sie für Ihre Größe passend einstellen. Kontrollieren Sie das Fußbremshebelspiel ent-sprechend der Inspektionstabelle.

### Überprüfung der Fußbremshebelstellung

- Der Fußbremshebel sollte in Ruhestellung 0-30 mm unterhalb der Oberkante der Fußraste stehen.

- Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie den Fußbremshebel einstellen.

A. Fußbremshebel B. 0-30 mm

### Einstellung des Fußbremshebels

- Die Kontermutter lösen und den Fußbrems-hebel durch Drehen der Einstellschraube nachstellen.

- Die Kontermutter festziehen.

A. Einstellschraube B. Kontermutter

- Das Fußbremshebelspiel und die Funktion des Hinterrad-Bremslichtschalters überprüfen.

### Überprüfung des Fußbremshebelspiels

- Der Fußbremshebel sollte ein Spiel von 20-30 mm haben, wenn er leicht von Hand nach unten gedrückt wird.

A. Fußbremshebel	B. 20 - 30 mm

- Das Rad drehen und kontrollieren, ob die Bremse schleift.

- Den Fußbremshebel einige Male betätigen und kontrollieren, ob er nach Freigabe sofort in die Ruhestellung zurückgeht.

- Die Bremswirkung kontrollieren.

- Den Fußbremshebel nachstellen, wenn das Spiel nicht stimmt.

### Einstellung des Fußbremshebelspiels

- Die Einstellmutter am Bremsnockenhebel drehen, bis der Fußbremshebel ein Spiel von 20-30 mm hat.

A. Einstellmutter

## Bremslichtschalter

Das Bremslicht leuchtet auf, wenn die Vorderrad- oder Hinterradbremse betätigt wird. Der Vorderrad-Bremslichtschalter braucht nicht nachgestellt zu werden; der Hinterrad-Brems-lichtschalter ist jedoch entsprechend der Inspektionstabelle nachzustellen.

### Inspektion

- Zündung einschalten.

- Das Bremslicht muß aufleuchten, wenn die Vorderrad-Bremse betätigt wird.

- Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie den Bremslichtschalter in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt kontrollieren lassen.

- Für die Überprüfung des Hinterrad-Bremslichtschalters den Fußbremshebel niedertreten. Nach einem Fußbremshebelweg on etwa 15 mm muß das Bremslicht aufleuchten.

A. Fußbremshebel         B. 15 mm

- Wenn dies nicht der Fall ist, muß der Hinterrad-Bremslichtschalter nachgestellt werden.

### Nachstellung

- Für die Einstellung des Bremslichtschalters den Schalter nach oben oder nach unten bewegen. Dies geschieht durch Drehen der Einstellmutter.

VORSICHT: Damit die elektrischen Kontakte im Schalter nicht beschädigt werden, darf das Schaltergehäuse bei der Einstellung nicht verdreht werden.

A. Hinterradbremsschalter

B. Einstellmutter

C. Schaltet früher

D. Schaltet später

## Vorderradgabel

Die vorderen Gabelbeine sind bei diesem Modell mit Druckluft gefüllt, um eine optimale Federung zu erreichen. Diese Gabelausführung ist besonders wirksam, wenn die Gabel fast vollständig zusammengedrückt ist. Diese Ausführung hat den Vorteil, daß der Luftdruck innerhalb des nutzbaren Bereiches veränderbar ist und unterschiedlichen Fahrbedingungen angepaßt werden kann. Niedrigerer Luftdruck ist für bequemes Fahren; der Luftdruck sollte aber für Fahren mit hoher Geschwindigkeit oder für Fahrten auf schlechten Straßen erhöht werden.

### Überprüfung des Luftdrucks

- Das Motorrad auf den Mittelständer stellen.

- Das Vorderrad mit einem Heber vom Boden abheben.

- Die Ventilkappe oben an beiden Vorderrad-gabelbeinen abnehmen.

- Den Luftdruck mit einem Druckmeßgerät messen. Der Standarddruck ist 70 kPa (0,7 k g/cm2) und der nutzbare Druckbereich geht von 60 - 80 kPa (0,6 - 0,8 kg/cm2).

A. Ventil

Anmerkung: Den Luftdruck messen, wenn die Vorderradgabel kalt ist (Zimmertemperatur).

- Stellen Sie das Motorrad nicht auf den Seitenständer, wenn Sie den Luftdruck messen.

- Mit einer Pumpe Luft durch das Ventil einpumpen, um den Druck anzuheben oder einzustellen.

Anmerkung: Es kann eine normale Luftpumpe verwendet werden.

VORSICHT:  Versuchen Sie, den Luftdruck im rechten und linken Gabelbein möglichst gleich zu halten. Der Unterschied zwischen dem rechten und linken Gabelbein darf nicht mehr als 10 kPa (0,1 kg/cm2) betragen.

- Luft nur langsam einpumpen, damit der Luftdruck nicht schnell ansteigt Bei einem Luftdruck über 250 kPa (2,5 kg/cM2 ) kann die Öldichtung beschädigt werden.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, daß der Luftdruck innerhalb des nutzbaren Bereiches liegt. Zu hoher oder zu niedriger Luftdruck ergibt gefährliche Fahrbedigungen.

- Es darf nur Luft oder Stickstoffgas verwendet worden. Keinen Sauerstoff und keine explosiven Gase einpumpen.

- Die Vorderradgabel nicht mit Flammen in Berührung bringen.

## Hinterrad-Stoßdämpfer

### Feder-Einstellung

Mit der Einstellhülse am HinterradStoß-dämpfer kann die Federung unterschiedlichen Straßen und Lastverhältnissen angepaßt werden. Wenn sich die Federkraft des Stoßdämpfers zu weich oder zu steif anfühlt, lassen Sie ihn in einer. autorisierten Kawasaki-Vertragswerkstätte nach der Service-Anleitung einstellen.

A. Einstellmutter

## Räder

Dieses Motorrad ist mit schlauchlosen Reifen ausgerüstet. Die Bezeichnung TUBELESS auf der Seitenwand des Reifens und auf der Felge gibt an, daß er für Verwendung ohne Schlauch vorgesehen ist.

Anstelle eines Schlauches dichten die Reifenwülste unmittelbar am Felgenrand.

ACHTUNG:  Bei diesem Motorrad sind Reifen, Felgen und Luftventile ausschließlich für schlauchlose Reifen ausgelegt, die empfohlenen Standardreifen, Feigen und Ventile müssen als Ersatz verwendet werden.

- Auf Felgen, die für schlauchlose Reifen vorgesehen sind, dürfen keine normalen Reifen aufgezogen werden. Die Reifenwülste sitzen dann nicht vorschriftsmäßig auf der Felge und die Luft kann entweichen.

- Verwenden Sie bei diesem Motorrad

keinen Schlauch auf den Felgen. Die Felgen sind nur für schlauchlose Reifen konstruiert.

A. Tubeless-Markierung

A. Tubeless-Markierung

## Reifen:

### Nutzlast und Reifendruck

Falscher Reifendruck oder Überschreitung der für Ihre Reifen zulässigen Belastungenbeeinträchtigen die Manövrierfähigkeit und Leistung Ihres Motorrads und es kann zu unvorhergesehenen Reaktionen kommen. Das maximale Zusatzgewicht ist 188 kg, einschließlich Fahrer, Beifahrer, Gepäck und Zubehör.

- Prüfen Sie den Reifendruck mit einem zuverlässigen Druckmesser.

Anmerkungen:   Messen Sie den Reifendruck, wenn der Reifen kalt ist (d.h. wenn mit dem Motorrad in den letzten drei Stunden nicht mehr als 1,5 km gefahren wurde).

- Der Reifendruck wird von Temperatur- und Höhenunterschieden beeinflusst; deshalb sollte der Reifendruck überprüft und reguliert werden, wenn Sie in Gegenden mit großen Temperatur-schwankungen oder Höhenunterschieden fahren.

A. Reifenluftdruckmesser

### Reifendruck

| Vorne | 175 kPa (1,75 kg/cm2) |
| --- | --- |
| Hinten | bis zu 97,5 kg | 225 kPa (2,25 kg/cm2) |
|  | 97,5 –188 kg | 250 kPa (2,5 kg/cm2) |

### Verschleiß und Beschädigung der Reifen

Je weiter die Reifen abgefahren werden, desto empfindlicher sind sie und desto leichter können sie platzen. Es steht fest, das 90% aller Reifenschäden während der letzten 10% der Reifenlebensdauer auftreten. Es -ist deshalb faIsche Sparsamkeit und gefährlich, Reifen solange zu fahren, bis sie kein Profil mehr haben.

A. Profiltiefenlehre

- Entsprechend der Inspektionstabelle ist die Profiltiefe mit einer Profiltiefenlehre zu messen, der Reifen auszuwechseln, wenn die Profiltiefe den zulässigen Wert unterschreitet.

### Mindestprofiltiefe

| Vorne | --------------------- | 1 mm |
| --- | --- | --- |
| Hinten | Normalgeschwindigkeit | 2 mm |
|  | über 110 km/h | 3 mm |

- Den Reifen einer Sichtprüfung auf Risse und Schnitte unterziehen und bei größeren Beschädigungen auswechseln. Beulen oder ähnliches zeigen Schäden im Reifeninneren an. Der betreffende Reifen muß dann ausge-wechselt werden.

- Eingeklemmte Steine oder andere Gegen-stände aus dem Reifenprofil entfernen.

Anmerkung: Lassen Sie die Reifenauswuch-tung überprüfen, wenn ein neuer Reifen aufgezogen wird.

ACHTUNG: Um Fahrsicherheit und

Fahreigenschaften zu erhalten, dürfen nur auf den normalen Reifendruck aufgepumpte Standardreifen aufgezogen werden.

Durch Reparaturen können beschädigte Reifen nicht mehr ihre ursprüngliche Leistung erreichen. Fahren Sie nach einer Reparatur nicht schneller als 100 km/h. Tauschen Sieden reparierten Reifen schnellstens aus.

### Standard-Reifen

| vorne | 90/90-18 51 S Tubeless DUNLOP F8 |
| --- | --- |
| hinten | 110/80-18 58S Tubeless DUNLOP K130 |

## Batterie

### Prüfung des Flüssigkeitsstands

Achten Sie darauf, daß die Elektrolyt-flüssigkeit zwischen der oberen und unteren Markierung steht. Prüfen Sieden Stand der Elektrolytflüssigkeit in allen Zellen entsprechend der Inspektionstabelle.

- Die Batterie ausbauen (Siehe Batterieausbau).

- Kontrollieren, ob die Elektrolytflüssigkeit in allen Zellen zwischen der oberen und unteren Markierungslinie steht.

- Ist der Flüssigkeitsstand in einer Zelle zu niedrig, ist destilliertes Wasser wie folgt einzufüllen.

- Die Einfüllverschraubungen von der Batterie abschrauben und destilliertes Wasser nachfüllen, bis die Elektrolytflüssigkeit in allen Zellen an der oberen Markierungslinie steht.

VORSICHT:  Füllen Sie nur destilliertes

Wasser in die Batterie. Normales Leitungs-wasser ist kein Ersatz für destilliertes Wasser und verkürzt die Lebensdauer der Batterie.

A. Obere Markierungslinie

B. Untere Markierungslinie

C. Einfüllverschraubungen

### Ausbau der Batterie

- Sitzbank entriegeln und abnehmen.

- Das Werkzeugfach abschrauben und entfernen.

A. Werkzeugfach      B. Schraube

- Die Leitungen von der Batterie abklemmen, zuerst vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+).

- Die Batterie aus dem Gehäuse herausnehmen.

- Die Batterie in einer Lösung aus Soda und Wasser reinigen. Darauf achten, daß die Pole sauber sind.

### Einbau der Batterie

- Kontrollieren, ob die Gummidämpfer vorschriftsmäßig im Batteriegehäuse sitzen.

- Die Batterie in das Gehäuse setzen und den Belüftungsschlauch, wie auf dem Hinweis-aufkleber gezeigt, verlegen.

- Etwas Fett auf die Batteriepole auftragen, um Korrosion zu verhindern.

A. Fett auftragen.

- Das Kabel mit der Gummiisolierung an den Pluspol (+) anschließen, dann das schwarze Kabel an den Minuspol (-).

- Die Schutzkappe auf den Pluspol auf setzen.

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass der Batterieentlüftungsschlauch nicht in die Nähe des Antriebriemens oder des Auspuffrohrs kommt. Elektrolytflüssigkeit kann am Riemen Beschädigungen hervor-rufen und diesen gefährlich schwächen. Der Belüftungsschlauch darf nicht geknickt, eingedrückt oder vom Auspuffsystern zum Schmelzen gebracht werden. Wenn die Batterie nicht belüftet wird, hält sie ihre Ladung nicht und durch den aufgebauten Gasdruck können sich Risse bilden.

## Scheinwerfer

### Horizontaleinstellung

Der Scheinwerfer kann horizontal eingestellt werden. Bei falscher Horizontaleinstellung zeigt der Strahl zur Seite anstatt geradeaus.

- Die Einstellschraube am Scheinwerferring nach innen oder außen drehen, bis der Scheinwerfer-strahl geradeaus zeigt. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wandert der Scheinwerferstrahl nach links.

A. Einstellschraube

### Vertikal-Einstellung

Der Scheinwerfer ist vertikal einstellbar. Ist der Scheinwerfer zu niedrig eingestellt, wird das Fernlicht die Straße in der Weite nicht genug ausleuchten. Ist der Scheinwerfer zu hoch eingestellt, wird das Fernlicht die Straße überhaupt nicht beleuchten und das Abblendlicht entgegenkommende Fahrer blenden.

A. Scheinwerferschraube

- Die untere Scheinwerferschraube lösen.

- Den Scheinwerfer vertikal verstellen.

- Die untere Scheinwerferschraube festziehen.

Anmerkung: Wenn der Fahrer auf dem Motorrad sitzt und das Fahrzeug auf den Rädern steht, muß bei Fernlicht der hellste Punkt knapp unterhalb der Horizontalen stehen. Den Schein-werfer auf den, den Vorschriften entsprechenden Winkel einstellen.

## Sicherungen

Der Sicherungskasten befindet sich unter der Sitzbank.

Falls während der Fahrt eine Sicherung durchbrennt, muß zuerst der Fehler beseitigt werden, bevor Sie eine neue Sicherung einsetzen.

ACHTUNG: Verwenden Sie nur Standardsicherungen. Verwenden Sie als Ersatzsicherungen nur solche mit der vorgeschriebenen Stärke, wie sie im Sicherungskasten für den jeweiligen Strom-kreis angegeben sind.

A. Sicherungskasten

## Kraftstoffsystem

Wenn sich im Kraftstoffsystem Wasser oder Schmutz ansammeln, wird der Kraftstoffluß behindert und der Vergaser funktioniert nicht mehr einwandfrei. Das Kraftstoffsystem muß deshalb entsprechend der Inspektionstabelle, überprüft werden.

ACHTUNG: Benzin ist außerordent-lich feuergefährlich und unter bestimmten Bedingungen explosiv. Schalten Sie die Zündung aus und rauchen Sie nicht. Achten Sie darauf, daß der Arbeitsbereich gut belüftet ist und daß in der Nähe keine offene Flamme oder Funkenquelle vorhanden ist; hierzu gehören auch Geräte mit einer Kontrolllampe.

- Reinigen Sie das Kraftstoffsystem nicht, solange der Motor noch warm ist. Wischen Sie übergelaufenes Benzin vom Motor ab, bevor Sie den Motor starten.

### Inspektion

- Den Kraftstoffhahn auf die Stellung ON drehen.

- Die unteren Enden der einzelnen Vergaser-Überlaufschläuche in einen passenden Behälter führen.

- Die jeweilige Ablaßschraube um ein paar Umdrehungen herausdrehen, damit die Vergaser entleert werden können und kontrollieren, ob sich in den Vergasern Wasser oder Schmutz angesammelt hat.

A. Ablassschraube     B. Überlaufschlauch

- Die Ablaßschrauben festziehen.

- Lassen Sie das Kraftstoffsystem in einer Kawasaki-Vertragswerkstatt prüfen, wenn bei den obigen Arbeiten Wasser oder Schmutz festgestellt wurden.

## Reinigen

Für eine längere Nutzdauer Ihres Motorrades waschen Sie es sofort, nachdem es mit Meerwasser in Kontakt kam oder wenn es Meeresbrisen ausgesetzt war, ebenfalls wenn das Motorrad an Regentagen auf schlechten Straßen oder staubigen Gebieten gefahren wurde, wenn las Motorrad auf Straßen gefahren wurde, die wegen Vereisung mit Salz gestreut wurden.

### Vorbereitung zum Waschen

Vor dem Waschen müssen Vorsichtsmaß-nahmen getroffen werden, um folgende Teile vor Wasser zu schützen:

- Hintere Öffnungen der Auspufftöpfe; mit Plas-tikbeuteln abdecken und mit Gummibändern befestigen.

- Kupplungs- und Bremshebel, Schaltergehäuse am Lenker; mit Plastikbeutel abdecken.

- Luftfiltereinlaß; die Öffnung mit Klebeband abdecken oder Stoffreste hineinstecken.

- Zündschloß mit Klebeband abdecken.

### Wo Sie vorsichtig sein müssen

Vermeiden Sie Besprühung mit Wasser unter Druck an folgenden Stellen:

- Tachometer und Drehzahlmesser

- Hauptbremszylinder und Bremssättel der Scheibenbremsen

- Hinterradnabe; wenn Wasser in die Nabe gelangt, funktioniert die Bremse erst, wenn sie getrocknet ist.

- Unter dem Benzintank; wenn Wasser in die Zündspulen oder in die Zündkerzenstecker gelangt, springt der Funke durch das Wasser über und es entstehen Zündaussetzer. Das Motorrad läßt sich dann nicht starten und die entsprechenden Teile müssen getrocknet werden.

- Vorderradnabe

- Steuerkopflager

- Uni-Trak- Verbindung/Lager

- Schwinge

Anmerkung: Hochdruck-Münzwaschanlagen werden nicht empfohlen. Das Wasser kann in Lager und sonstige Teile eindringen und schließlich Ausfall durch Rost und Korrosion verursachen. Einige Seifen sind stark alkalihaltig und hinterlassen Rückstände oder verursachen Fleckenbildung.

### Nach dem Waschen

- Die Plastikbeutel und das Klebeband sind zu entfernen und der Einlass des Luftfilters ist freizulegen.

- Schmieren Sie Bolzen, Schrauben und Muttern.

- Die Bremsen sind zu prüfen, bevor das Motorrad benutzt wird.

- Den Motor anlassen und fünf Minuten laufen lassen.                                                                   ACHTUNG:  Die Bremsscheiben dürfen nicht gewachst oder geschmiert werden. Bremsversagen oder ein Unfall könnten die Folge sein. Die Bremsscheiben mit einem ölfreien Lösemittel, z.B. Trichlorethylen oder Aceton reinigen. Die Vorsichtshinweise des Lösungsmittelher-stellers beachten.

### Reinigen der Auspuffanlage:

VORSICHT:  Um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden, dürfen Sie die Auspuffanlage nicht mit Chrompolitur oder Reinigungsmitteln reinigen. Verwenden Sie keine Wachse, die Reinigungs- oder Schleifmittel enthalten. Benutzen Sie für das Reinigen und Trocknen der Anlage immer ein weiches Tuch.

### Waschen

Die Auspuffanlage muß kalt sein, bevor mit dem Waschen begonnen wird, da sich sonst Wasserflecken bilden.

- Bereiten Sie eine Mischung aus Wasser und milder Seife, beispielsweise einem Spülmittel. Verwenden Sie keine hochalkalihaltigen Seifen, wie sie oft in kommerziellen Autowaschanlagen verwendet werden, da solche Mittel Rückstände hinterlassen.

- Waschen Sie die Auspuffanlage mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerpads oder Stahlwolle. Diese be-schädigen die Oberfläche.

- Spülen Sie die Auspuffanlage gründlich ab.

### Trocknen

- Trocknen Sie die Aufpuffanlage vollständig mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie nicht den Motor laufen, um so die Anlage zu trocknen, denn dadurch bilden sich Wasserf lecken.

### Schutzmaßnahmen

- Tragen Sie eine dünne Schicht WD40, LPS-1 oder Bel-Ray 6-in-1 Mehrzwecköl auf, wenn die Anlage trocken ist.

- Wischen Sie überschüssiges Öl ab.

- Statt Öl kann Wachs verwendet werden. Benutzen Sie ausschließlich Karnauba Wachs-paste. Verwenden Sie keine Wachse, die Reinigungs- oder Schleifmittel enthalten. Sie beschädigen die Oberfläche. Beachten Sie beim Wachsen die Anleitungen des Herstellers.